## Slide 1
DPU之多线程RISCV实现方案/Demo
dongdeji@126.com.cn, tel:18923776605
2021年9月 22日

## Slide 2
设计目标及整体思路
目标及思路见如下思维导图，其中遵循的原则：1. 尽量复用已有成熟模块；2. 系统软件零投入；3. 资源占用尽量少

## Slide 3
架构设计
设计要点：
1、整个系统指令RAM/ROM、ID解码、EX执行的ALU、访存几处多thread共用
2、取指PC、RegFile、WB几个部分是每个thread自己一套
3、多线程受RR Scheduler的调度，在F1、F2、ID、EX、WB这五个周期中每个thread最多只能有一个指令在运行
4、自定义指令在EX阶段输出给网络加速器，如果是同步模式指令，需要等待多个周期，直到网络加速器返回response，才会进入WB阶段写回结果。
5、WB阶段给每个thread都分配了一个，而不是公用，主要考虑到网络处理器响应周期数不同，可能会出现多个指令在同一个clock响应，那么就需要到arbiter，同时thread越多，该种情况可能就越频繁，会导致性能出现瓶颈。
6、另外指令在执行过程中有需要从bss段读取有初始化的数据或字符，所以有一条Read ROM Data的bus

## Slide 4
架构实施
实施过程中：
1、将包含有自定指令的代码固化到Instruction ROM中，读取该ROM需要延迟一个clock输出，模仿SRAM行为。
2、实际的网络加速器会根据具体的指令功能需要执行不定长周期个数，在该demo中取了简化为8个clock延迟，而rtl架构是可以适应任意执行周期数的。

## Slide 5
RTL编码及结果
Chisel代码总行数848行，编码+调试总时间大概30~36个小时，见附件Thread.scala。
通过sbt+firrtl编译后生成12000+行代码，见附件ThreadSocTop.v。
通过在软件上方针，运行hello world程序，观察vcd波形文件有正确输出对应字符，后面有vcd截图解读。
运行自定义指令（8个clock延迟），在大于等于13个thread的时候可以达到IPC=1.0，后面有vcd截图解读。

## Slide 6
相同模块Chisel与Verilog对比

## Slide 7
Hello World输出结果
 | Hello world对应的ASCII编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
字母 | H | e | l | l | o | 空格 | w | o | r | l | d
ASCII码 | 0x48 | 0x65 | 0x6c | 0x6c | 0x6f | 0x20 | 0x77 | 0x6f | 0x72 | 0x6c | 0x64
H
e
l
l
空格
o

## Slide 8
Hello World输出结果
 | Hello world对应的ASCII编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
字母 | H | e | l | l | o | 空格 | w | o | r | l | d
ASCII码 | 0x48 | 0x65 | 0x6c | 0x6c | 0x6f | 0x20 | 0x77 | 0x6f | 0x72 | 0x6c | 0x64
o
w
r
d
l

## Slide 9
关于Intrinsic定义与使用
如下截图1，通过宏直接 定义Intrinsic，可以在C中直接调用使用。
如下截图2，通过反汇编工具可以看到被编译到二进制可执行文件中的自定指令

## Slide 10
执行8clock的自定制指令IPC与thread个数关系
根据之前的5级流水及RR Scheduler的设计，在都是RISCV load/store指令情况下单个线程每6个Clock只能执行一条，需要至少6个线程才能将整个流水无空泡执行，如果是自定义指令需要8个clock，比load/store多了7个，那么在右8clock的自定义指令情况下需要6+7=13个线程才能将整个流水线无空泡执行，即IPC=1.0。下面第一幅截图是11个线程执行自定义指令，ex_uop_valid或id_uop_valid为0的两个clock即是两个空泡。下面第二幅截图是13个thread的情况，显示流水线中无空泡