## Slide 1: CPU技术评测标准介绍

## Slide 2: CPU测评思路
评测思路
CPU技术指标
CPU技术指标评测体系
CPU技术评测方法
CPU技术评测标准
实际评测验证
CPU评测工作

## Slide 3: CPU评测思路
CPU指标

## Slide 4: CPU评测思路
处理器评测指标体系

## Slide 5: CPU评测思路
CPU评测内容
  评测流程
  评测方法
    电特性参数测试
      静态参数
      动态参数
    主要性能参数
    性能测试
      基准性能
      应用性能
    配套环境评价
      配套技术文档
      配套软硬件生态环境
    环境与机械适应性试验
“评测流程规范”
“测试评价方法”
“环境与机械试验方法”

## Slide 6: CPU评测思路
CPU评测体系与平台

## Slide 7: CPU评测标准情况
CPU相关的标准
  国家标准
    GB/T 7509-1987 半导体集成电路微处理器空白详细规范
    GB/T 17574-1998 半导体器件 集成电路 第2部分：数字集成电路
    GB/T 4937《半导体器件 机械和环境试验方法》
  国家军用标准
    GJB 7703-2012 军用CPU选用指南
    GJB 7704-2012 军用CPU测试方法
    GJB 548B-2012 微电子器件试验方法和程序
  国外标准
    JEDEC 的JESD22系列试验方法标准
    IEC 60749系列试验方法标准
  企业规范
    业界事实 标准：SPEC 等测试机构

## Slide 8: CPU评测标准情况
CPU测试标准——GJB 7704-2012 军用CPU测试方法
缓存性能
综合运算性能
系统级综合性能
多核性能加速比
访存性能
字长
频率
功耗
整数运算
浮点运算
多核数量
电特性测试
功能测试
军用CPU测试方法
功能和电特性测试
性能参数验证
综合性能测试
接口测试

## Slide 9: CPU评测标准情况
CPU测试标准——GJB 7704-2012 军用CPU测试方法
  功能测试
  功能覆盖要求
    指令集
    内部功能单元
    中断功能
    复位功能
    存储器接口功能
    外部接口功能
  测试向量要求

## Slide 10: CPU评测标准情况
CPU测试标准——GJB 7704-2012 军用CPU测试方法
  电特性参数测试
  静态特性参数
    输入高低电平电压
    输出高低电平电压
    输入电流
    输出电流
    静态电流
    ……
  动态特性参数
    工作动态电流
    建立/保持时间
    延迟时间
    有效时间
    ……
  电特性参数测试方法按 GB/T 17574-1998

## Slide 11: CPU评测标准情况
CPU测试标准——GJB 7704-2012 军用CPU测试方法
性能参数 | 对应测试方法
频率 | 周期法
功耗 | 静态功耗、典型应用与功耗管理模式
字长 | 通用寄存器移位法
多核 | 多进程/线程推算法
运算能力 | CPU：整数/浮点运算峰值
缓存级数与容量 | 数据带宽推算法
数据类型 | IEEE 754标准符合性测试

## Slide 12: CPU评测标准情况
CPU测试标准——GJB 7704-2012 军用CPU测试方法
EEMBC基准测试套件
ConsumerBench、 OABench、 TeleBench、Autobench、 EnergyBench、 DENBench 、Networking
特定目标测试基准
cachebench、parsec、paranoia
系统级综合测试基准
Lmbench、unixbench
IO密集型测试基准
stream
计算密集型测试基准
SPEC CPU、Linpack
CPU核测试基准
Coremark
嵌入式CPU
通用CPU

## Slide 13: CPU评测标准情况
CPU测试标准——GJB 7704-2012 军用CPU测试方法
  高速接口功能测试
  高速接口物理层电参数测试
  覆盖高速接口类型
    DDR2/DDR3
    PCI-E/PCI-E 2.0
    SATA/ SATA 2.0 /SATA3.0
    USB1.1/USB2.0 /USB3.0